## Slide 1: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ ГОРОДСКОГО ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА.

## Slide 2: СИСТЕМА УПРУГОГО РЕЛЬСОВОГО СКРЕПЛЕНИЯ W30

## Slide 3
Технические особенности скрепления W30
центральная петля дополнительно защищает от опрокидывания
ветви клеммы создают значительное прижимное усилие
► Упругость – благодаря высокоэластичным элементам в системе – продлевается срок эксплуатации всего пути.
► Стабильность – в процессе эксплуатации ширина колеи не меняется (особенно в кривых).
► Безопасность – металлические детали могут быть дополнительно защищены от коррозии
► Гибкость – существует возможность регулировки как по ширине так и по высоте скрепления
► Простота обслуживания. Скрепление не требует постоянной подтяжки шурупов.
► Низкий вес скрепления (всего 3,4 кг)
Монтажное положение
Предмонтажное положение
Характеристика | Значение
Осевая нагрузка | ≤ 26 т.
Регулировка по высоте | +15 мм
Регулировка ширины | ± 10 мм
Вертикальная усталостная прочность | 2,2 мм
Статическая жесткость прокладки | ≥ 50 кН/мм
Сила прижатия | 12,5 кН
Электрическое сопротивление | ≥ 5 кОм
Сопротивление угону | ≥ 9 кН

## Slide 4
Область применения
Железобетонные шпалы
Блоки LVT
Полимерные шпалы

## Slide 5
Система LVT-M специальной конструкции для метро
► Эффективное понижение вибрации
► Хорошая аэродинамика
► Длительный срок службы конструкции
► Использование в системе скрепления W30 с произведенными в России элементами (100% локализация производства) с возможностью регулировки ширины колеи / высоты а также простой монтаж крепления
► Высокая точность и скорость укладки ВСП
► Долговременное обеспечение требуемой геометрии верха головок рельсов.
LVT-M1 блок с W30 (62 кг)
LVT-M блоки со скрепление W30 для линий метрополитена с рельсами Р65 и Р50
Решение для метро

## Slide 6
100% Российское производство
С 2017 года запущено производство в г.Энгельсе (Саратовская обл.) на совместном с АО «БЭТ» предприятии Высокотехнологичное производство, не имеющее аналогов в России Отечественное сырье Квалифицированные российские специалисты Уникальная испытательная лаборатория Производительность 7 млн клемм в год (потенциал повышения до 14 млн)

## Slide 7
Модернизация скрепления КБ с применением упругих клемм Skl 12/32

## Slide 8
Продление ресурса скреплений KБ-65
Упругая клемма Skl 12/32
Скрепление КБ-65: Высокие расходы на текущее содержание При небольшом ослаблении болтового соединения – значительная потеря прижимного усилия (при ослаблении на 1 мм – снижение на 66%) и, как следствие – сопротивления угону
Клемма Skl 12/32: Предназначена для замены клеммы ПК Повышение стабильности геометрии рельсового пути снижение общих затрат на текущее содержание пути Высокая защита от угона рельсовой плети

## Slide 9
СИСТЕМА УПРУГОгО РЕЛЬСОВОГО СКРЕПЛЕНИЯ W-TRAM

## Slide 10: Городской транспорт
    Элементы системы крепления делают путь более эластичным. В системе W-Tram для достижения этого результата используется высокоэластичная рельсовая подкладка из специального материала.
система W-Tram
    Количество элементов в узле уменьшено за счет использования пластиковой опорной плиты специальной геометрии
    Элементы скрепления, произведенные из материалов с высоким содержанием долговечных пластмасс, обеспечивают защиту от коррозии и электрическую изоляцию узла.
    Боковыми упорами возможно регулировать ширину колеи до ± 10 мм
    Высоторегулирующие пластины позволяют регулировать высоту узла до +70 мм.
    Узел может быть предварительно собран

## Slide 11: Трамвай г. Санкт-Петербург
Референции
Мост на Рябовском шоссе
Узел со снятой защитной крышкой
Узел с установленной защитной крышкой
Перегон

## Slide 12: СИСТЕМА УПРУГОгО РЕЛЬСОВОГО СКРЕПЛЕНИЯ для применения на безбаластном пути 300 UTS

## Slide 13: ГОРОДСКОЙ Легкорельсовый транспорт
    Решение для сборных элементов городского транспорта
    Оптимально выдерживает нагрузки от поездов – путь не сдвигается, и затраты
    на технического обслуживание снижаются.
    Шпальные выступы обеспечивают опирание узла скрепления и
    отвод динамических нагрузок от проходящего подвижного состава
система 300 UTS
Индивидуальное решение для безбаластного пути
    Отсутствует необходимость в обслуживании
    Высокая экономичность.
    Боковыми упорами возможно регулировать ширину колеи до ± 10 мм
    Высоторегулирующие пластины позволяют регулировать высоту до +70 мм.
    Узел может быть предварительно собран
    промежуточная прокладка из специального материала сводит к минимуму вибрации и шум

## Slide 14: Метрополитен г. Санкт-Петербург
Референции
10,4 км пути
Основное решение для новых и модернизируемых участков
Заложено в проект всех новых линий
Путь на сплошном подрельсовом основании с системой 300UTS
Факты по проекту в г. Санкт-Петербург
Положительные заключения профильных исследовательских институтов
Отсутствует необходимость в дополнительном техническом обслуживании пути

## Slide 15
ПОЛИМЕРНЫЕ ШПАЛЫ

## Slide 16: Полимерные шпалы
    Полимерные шпалы Vossloh / Фоссло вобрали в себя основные преимущества деревянных и железобетонных шпал, но лишены их недостатков!
    Шпалы имеют относительно небольшой вес, позволяют сверлить их в любом месте для установления нужной ширины колеи, а служат до 50 лет!
    Возможны поставки небольшими партиями
Свойства
    Коэффициент теплового расширения: 20,1 x 10-6 1/K: при изменении температуры на 30°С ширина колеи изменится менее чем на 1 мм.
    Вес около 160 кг
    Нагрузка на ось до 35 т
    Срок службы до 50 лет и более
    Устойчивость к кислотам, щелочам, маслам и т.д.
Vossloh / Фоссло

## Slide 17: Преимущества полимерной шпалы
Полимерные шпалы,
в отличии от:
    Железобетонных шпал:
    Легче на 130 кг=> что облегчает ручной труд при одиночной замене негодных шпал
    Сверление в любом месте
    Упругость => меньшее трещинообразование на головке рельса
    Не подвержены сколам и расколам
    Выше сцепление с балластом
    Продление службы балласта
    Полностью перерабатываемый материал по истечению срока службы (в новые шпалы)
    Легкость в транспортировке
    Выше электросопротивление
    Деревянных шпал:
    Выше срок службы (до 50 лет)
    Не подвержены набору влаги, гниению и растрескиванию
    В два раза выше сопротивление на вырыв шурупа
    Экологичность:
      отсутствие креозота
      не вырубается лес
      созданы из переработанного материала и полностью перерабатываемы
ЭКО+

## Slide 18: Полимерные шпалы
Сферы применения
    Магистральный железнодорожный транспорт
    Промышленный транспорт, в том числе повышенная нагрузка на ось, химические среды
    Метрополитен
    Трамвай
    Мосты
    Кривые, где необходимо уширение колеи
    Условия повышенной влажности
    Для единичной замены бетонных или деревянных шпал
    Для участков с контррельсами и охранными рельсами (сверлятся в любом месте)
применение