## Slide 1
Трамвайные пути Санкт-Петербурга.
Проблемные вопросы.
Перспективы развития

## Slide 2
История развития трамвайного движения в Санкт-Петербурге
В 1863 году в Петербурге появился новый вид городского пассажирского транспорта — «конка» или трамвай на конной тяге. Протяженность первых коночных линий достигла 8 км.
В августе 1880 г. инженером Ф.А. Пироцким были успешно проведены опыты по запуску вагона на электрической тяге. Однако, переоборудование конной дороги в электрическую требовало вложения немалых средств, а дополнительных выгод для себя владельцы «конножелезки» не увидели.
В 90-е годы XIX века по льду р. Невы были проложены трамвайные линии, действовавшие с января по март до 1910г.
По проекту трамвайного движения, подготовленному в 1903 году, необходимо было проложить дополнительно 208 км рельсовых путей.
Требовалось построить центральную электростанцию, 9 электрических подстанций, реконструировать 6 коночных парков и дополнительно построить 2 новых трампарка. Работы предполагалось разделить на 4 этапа и закончить их к 1925 году.

## Slide 3
История развития трамвайного движения в Санкт-Петербурге
Трамвайное движение в Петербурге открылось 29 сентября 1907 года.
Уже к 1908 году общая протяженность маршрутов составила 58 км двойного пути.
Особенности взаимоотношений владельцев конных железных дорог и городских властей привели к наследованию определенных особенностей от конки к трамвайному пути. Так, старейшие трамвайные парки города Василеостровский (Средний проспект В.О., 77), Петербургский (Большая Подъяческая, 24/2) и Московский (Московский пр., 83), получили специфическую конструкцию въездных/ выездных вееров депо с кривыми Р14 и компаундными крестовинами. В современных условиях, ввиду застройки прилегающей территории трамвайных парков, изменение геометрии вееров практически невозможно.
Также, ввиду имевшихся путей конки, оборудованных одноостряковыми (одноперьевыми) стрелками, и простоты их изготовления в дальнейшем, именно такой тип стрелок является массовым в Петербурге и по сей день.

## Slide 4
Схема трамвайных путей Санкт-Петербурга
Конно-железные дороги 1906г. Трамвайные пути 2021г.

## Slide 5
Общее протяжение эксплуатируемых трамвайных путей – 511 км одиночного пути (оп).
Протяженность пассажирских путей, км оп – 450,6, в том числе:
путей с покрытием, км оп – 359,9
открытых путей, км оп – 90,7
обособленных путей, км оп – 218,9
Узловые устройства, шт – 81, в том числе:
узлы, шт – 69
трамвайные съезды, шт – 7 (1 – временный)
пересечения с железнодорожными путями, шт – 5
Конечные пункты, шт – 45
Мосты, шт – 36, в том числе:
большие мосты, шт – 9
малые мосты, шт – 27
Путепроводы, шт – 2, эстакада, шт – 1.
Краткая характеристика трамвайных путей Санкт-Петербурга

## Slide 6
Особенности путей трам. парков

## Slide 7
Стрелочные переводы
Стрелка с одним поворотным остряком
Отечественное производство
Высокий износ остряка
Невысокая стабильность экипажа при проходе
Применение привода ударного типа
Отсутствие технического решения по обогреву и контролю прилегания

## Slide 8
Стрелочные переводы
Стрелка с двумя поворотными остряками
Отечественное производство
Крепление к приводу имеет много изнашиваемых деталей (втулок, пальцев и т.п.)
Применение привода ударного типа
Отсутствие единого технического решения по обогреву и контролю прилегания

## Slide 9
Стрелочные переводы
Стрелка с двумя гибкими остряками
Импортное производство
Высокие требования к качеству монтажа и обслуживания
Сложности с запасными частями привода и стрелки

## Slide 10
Конструкции пути в Санкт-Петербурге
Chart: Типы конструкций пассажирских трамвайных путей, км
| Шпально-щебеночная конструкция пути, км оп | Шпально-щебеночная конструкция пути на усиленном основании, км оп | на монолитной железобетонной плите, км оп | монолитный фибробетон с применением опорных, км оп блоков БС-1 | монолитный фибробетон, км оп | на монолитном фибробетоне соскреплением vossloh, км оп
Продажи | 116.6 | 206.6 | 74.1 | 21.5 | 30.8 | 1.4

## Slide 11
Конструкции пути в обособленном полотне
Рельсошпальная решетка ж/б шпалы, Р65, гранитный щебень, покрытие плитами

## Slide 12
Конструкции пути в обособленном полотне
Рельсошпальная решетка ж/б шпалы, Р65, гранитный щебень, покрытие плитами
4 - Щебень гранитный фракции 25-60 мм
5 - Усиление основания (ж/б плита) 6 - Щебеночная подушка фракции25-60 мм
7 - Песок мелкий 1-го кл
8 - Пенополистирол
9 - Песок мелкий 1-го кл 10 - Геотекстить
Толщина слоев определяется в зависимости от грунта земляного полотна конкретного участка строительства
1 - Покрытие (плиты бетонные)
2 - Щебень гранитный фракции 5-10 мм 3 - Железобетонная шпала

## Slide 13
Конструкции пути в совмещенном полотне
Желобчатые рельсы в профилях. Двойная плита

## Slide 14
Конструкции пути в совмещенном полотне
Желобчатые рельсы в профилях. Двойная плита
4 - Тощий бетон В7,5
5 - Щебень гранитный фракции 25-60 мм 6 - Песок мелкий 1-го кл
7 - Пенополистирол
8 - Песок мелкий 1-го кл 9 - Геотекстить
Толщина слоев определяется в зависимости от грунта земляного полотна конкретного участка строительства
1 - Асфальтобетон литой, уложенный в 2 слоя
2 - Заливка бетонная 3 - Плита из фибробетона В35

## Slide 15
Спасибо за внимание