## Slide 1
МАЙ / 2021
Трамвай. Большие проблемы – малых кривых
Портнов Владимир Павлович

## Slide 2
Вступление
Соотношение кривых малого радиуса (до 75 м) к прямым участкам, обычно находиться в пределах от 12,0 % до 22%
Е.В. Овечников. Рельсовые пути трамваев и внутризаводских дорог. М.1968 г. МКХ РСФСР.
О.Н. Садиков. Трамвайные пути. Устройство, ремонт и содержание. М. 1976 г. Транспорт.
В.В. Хиценко. Скоростной трамвай. Л. 1976 г. Стройиздат.
И.С Ефремов, В.М. Кобозев, В.В. Шевченко. Технические средства городского электрического транспорта. М. 1985 г. Высшая школа.
На сегодняшний день, содержащие в «ПТЭ трамвая» и Сводов Правил (СП 98, СП 84) базовые нормы для кривых – скорости прохождения кривых и возвышение наружного рельса, основываются на работах инженеров советского периода, основные издания:

## Slide 3
Немного о теории расчета трамвайных кривых
Возвышение наружного рельса в кривой
Компенсация излишнего давления от колесных пар на наружный рельс, в результате центробежного ускорения;
Компенсация сверхнормативного центробежного ускорения на пассажиров;
Компенсация от опрокидывания подвижного состава, в случае превышения некого лимита скорости трамвая;
Зоны 1 и 2 — переходная кривая;
Зона 3 — круговая кривая;
g 0 — постоянный градиент возвышения;
g 1 , g 2 — разные значения переменного градиента возвышения

## Slide 4
Возвышение наружного рельса в кривой
Компенсация излишнего давления от колесных пар на наружный рельс, в результате центробежного ускорения
Центробежная сила при движении трамвая массой m по кривой радиусом R со скоростью v будет определяться выражением:
J = mv2/R= Q/g= v2/R
Величина возвышения наружного рельса, определяется по формуле:
h = 12,5 v2/R; - для колеи 1524 мм.

## Slide 5
От теории к практике, простыми словами
Устраиваемое возвышение в кривых работает только при соблюдении принятой скорости.
Возвышение | Выводы:
При несоблюдении скоростного режима прохода ПС по кривой – происходит неравномерный износ рельсов обеих ниток (установка возвышение по нормам СП и несоблюдение скоростного режима, приносит не меньший вред, чем отсутствие возвышения!). | Устраивать возвышение в кривых по нормам ПТЭ не имеет практического смысла, без закрепления данных скоростного режима, по каждой кривой, в паспорте маршрута. Скоростной режим ПС, при прохождении кривых, должен быть закреплён в паспорте маршрута (п.4.1.1. – ПТЭ трамвая). Только, практически это на предприятиях ГЭТ не выполняется. Начальник Службы пути в разработке паспорта маршрута не участвует – п.4.1.1. и п. 4.1.8. ПТЭ трамвая. Предлагаем внести изменения в данный пункт ПТЭ. В Российской Федерации, кроме колеи 1524 мм, имеются города с шириной колеи 1435 и 1000 мм, предлагаем также включить в ПТЭ, аналогичные расчетные таблицы с возвышением наружного рельса.
Данные превышения наружного рельса в кривых, устраиваются только для равномерной компенсации нагрузки от ПС (компенсацию от ускорения на пассажиров, рассмотрим позже).

## Slide 6
Компенсация сверхнормативного центробежного ускорения на пассажиров
От теории к практике, простыми словами
Выводы:
1. При радиусе R= 50 м в стрелочном переводе, скорость v = 25 км/час – уже не комфортна. Поэтому требования некоторых предприятий ГЭТ к стрелочным переводам на скорость 25 км/ч по боковому направлению – не совсем правомерно, при существующих нормах СП и ПТЭ.
2. При радиусе R = 30 м – скорость ограничена 20,3 км/час;
3. При радиусе R = 200 м и возвышении h = 100 мм – скорость максимальная – 58,7 км/час. Данная скорость возможна на линии скоростного трамвая и проектируется индивидуально.

## Slide 7
Компенсация от опрокидывания подвижного состава, в случае превышения некого лимита скорости трамвая (расчет критической скорости на опрокидывание)
От теории к практике, простыми словами

## Slide 8
Спасибо за внимание!